## Slide 1: Światło jako narzędzie pracy
Stefan Kawka & Oskar

## Slide 2: Warsztaty beauty & product
Fotografia i wideo
Światło, model, produkt
foto
wideo

## Slide 3: Plan dnia
Teoria światła i ekspozycji
Praktyka podstawowa
Sprzęt i zastosowania
11:30 — przerwa
Fotografia produktu
Setupy studyjne
14:00 — koniec w studiu
LAB i własne ćwiczenia
1
2
3
przerwa
4
5
LAB
8:00
11:30
do 14:00
studio 8:00 – 14:00

## Slide 4: Zasady pracy
Najpierw obserwujemy
Potem testujemy
Jeden element naraz
Zapisujemy ustawienia
Omawiamy wspólnie
1
2
3
4
5
proces

## Slide 5: BHP na planie
Kable zabezpieczone
Statywy obciążone
Lampy stabilnie
Gorącego sprzętu nie dotykamy
Zmiany mówimy grupie
!
statyw + obciążenie
uwaga na planie

## Slide 6: Trójkąt ekspozycji
ISO — czułość matrycy
Przysłona — światło i głębia
Czas migawki — ruch i światło
Jeden parametr naraz
Balans bieli (White Balance)
ISO
f/
1/s
EKSPOZYCJA
czułość
przysłona
migawka

## Slide 7: Kontrola ekspozycji
Histogram — rozkład jasności
Cienie i światła
False Color
Patrz na dane, nie tylko na ekran
cienie
półtony
światła
histogram

## Slide 8: Rodzaje światła
Naturalne / sztuczne
Ciągłe / błyskowe
Miękkie / twarde
Ciepłe / zimne
CRI wpływa na kolor
ciepłe
zimne
ok. 2700 K
ok. 6500 K
temperatura barwowa światła

## Slide 9: Kierunek światła
Front light
Side light
Back light
Top light
Counter light
Kierunek zmienia kształt twarzy i produktu
model
Front
Side
Back
Counter
Top (z góry)
kamera

## Slide 10: Soft light i hard light
Soft — softbox, parasolka
Hard — reflektor, gobo
Miękkie przejścia vs mocne cienie
Światło dobieramy do celu
SOFT
HARD

## Slide 11: Modyfikatory
Zmiękczające
Softboxy, lanterny, octy
Kierunkowe
Fresnel, spotlight, strumienica
softbox, oct
fresnel, spot
miękko
kierunkowo

## Slide 12: Trzy źródła światła
Key light — główne światło
Fill light — kontrola cieni
Rim / back / counter light — separacja od tła
Balans mocy
model
Key
Fill
Rim / back / counter
kamera

## Slide 13: Blenda
Biała — delikatne odbicie
Srebrna — mocniejsze odbicie
Złota — cieplejszy efekt
Blenda działa jako fill light
biała
srebrna
złota
coraz mocniejsze / cieplejsze odbicie

## Slide 14: Najczęstsze błędy
Prześwietlenie
Niedoświetlenie
Zły balans bieli
Niepotrzebne odbicia
Bałagan w tle
Migotanie światła w wideo
za ciemno
OK
za jasno
histogram: zły i dobry rozkład

## Slide 15: Praca z modelem
Kierunek ciała
Ułożenie głowy
Wzrok
Dłonie
Jasne komunikaty
kamera
oś kamery
linia barków
głowa i wzrok
widok z góry: ciało lekko skręcone do kamery

## Slide 16: Kontrast i negative fill
Kontrolowane zabieranie światła
Flagi, negatywy, flopy
Dostosowanie kontrastu
model
światło
flaga
flaga zabiera światło po drugiej stronie

## Slide 17: Jedna osoba i dwie osoby
Odległość od źródła
Wielkość źródła
Pozycja względem osi
Kontrola cieni na obu twarzach
źródło
1 osoba
2 osoby, ta sama odległość
im dalej od źródła, tym mniej światła

## Slide 18: Przerwa
Kawa, woda, odpoczynek
11:30

## Slide 19: Produkt: odbicia i cienie
Szkło odbija otoczenie
Metal pokazuje kształt źródła
Plastik wymaga kontroli refleksów
Cień może budować formę
szkło
metal
plastik

## Slide 20: Kąt światła przy produkcie
Światło boczne = tekstura
Światło frontalne = mniej cieni
Światło z tyłu = kontur i głębia
Kąt dobieramy do materiału
produkt
Boczne
Frontalne
Z tyłu
kamera

## Slide 21: Spójność wizualna i storytelling
Powtarzalne światło
Stała kolorystyka
Podobna kompozycja
Rozpoznawalny styl marki
Jeden główny produkt
Hierarchia w kadrze
Rekwizyty z funkcją
Obraz ma coś komunikować
Aa
to samo światło
logo · font · paleta · światło

## Slide 22: Światło naturalne
Słońce — key light
Niebo — fill light
Złota godzina (golden hour)
Chmury — naturalna dyfuzja
key light
dyfuzja
fill light z nieba
złota godzina

## Slide 23: Zaplecze sprzętowe
Panel mikro-LED
Mini Pavo Tube
Blenda
panel mikro-LED
Mini Pavo Tube
blenda

## Slide 24: Klasyczny 3-punktowy
Key — kształt i struktura
Fill — kontrola cieni
Rim — jasna obwódka z tyłu
Rim odkleja sylwetkę od tła
tło
kamera
Key
Fill
Rim / back

## Slide 25: Silhouette
Jasna, świecąca obwódka
Ciemna postać
Zarysowane krawędzie
tło oświetlone
kamera
światło na tło
postać bez światła

## Slide 26: Rembrandt lighting
Światło mocno z boku i z góry
Połowa twarzy w cieniu
Jasny trójkąt pod okiem
tło
kamera
Key
~45° z boku i z góry
cień po drugiej stronie